voltar

Imprimir

# A Jura E8 faz um ruído invulgar durante o enxaguamento

Escrito por: Gast_Mike sou Quinta-feira, 07. Dezembro 2023, 13:54

Olá,

A minha máquina de café deixou de distribuir café durante a preparação e água durante o enxaguamento. Desmontei a máquina e o grupo de infusão e substituí um O-ring defeituoso. Voltei a montar toda a máquina. voltar

O problema inicial está resolvido, mas agora a máquina faz um zumbido alto durante parte do enxaguamento. Além disso, a gaveta é sempre empurrada para fora quando o recipiente de café está dentro da gaveta.

Aqui está um vídeo que capta o som:

https://www.youtube.com/shorts/CuGMFVJy-kE

Alguma ideia para a resolução do problema? Reparei que o grupo de infusão tem um pouco de folga para cima e para baixo (3 mm) - não tenho a certeza se é assim que deve ser. Não notei nada fora do normal ao olhar para o grupo de fermentação com a caixa aberta.

Obrigado

Escrito por: Mike Brown sou Quinta-feira, 07. Dezembro 2023, 13:58

Comentário para alertas

Escrito por: Schlawi sou Quinta-feira, 07. Dezembro 2023, 19:27

O parafuso de baixo está metido?

Deve haver um parafuso junto às setas amarelas.

O ruído é a bobina solenoide da válvula de drenagem.

Escrito por: Mike Brown sou Domingo, 17. Dezembro 2023, 04:47

Schlawi,

Obrigado, foi brilhante. A adição do parafuso no canto inferior direito ajudou a resolver todos os problemas.

Como não faço muitas reparações, mesmo para além das máquinas de café, estou habituado a ter um ou dois parafusos a mais depois da remontagem. Quem diria que este era tão importante. Embora ainda consiga ouvir o solenoide, o ruído agudo diminuiu bastante. Ouvindo novamente o vídeo, este não fez justiça ao problema.

Cafeteira.org > Jura > A Jura E8 faz um ruído invulgar durante o enxaguamento

#### cafeteira.org

voltar

Imprimir