voltar

Imprimir

# A Saeco HD8769 não mói

Escrito por: Zer0 sou Domingo, 07. Mai 2023, 19:12

Olá,

A minha Saeco HD8769 já não mói. Conseguia ouvir o motor a rodar, mas num tom muito mais alto, e não havia qualquer som dos grãos a serem moídos.

A dada altura, recebi o código de erro 1.

Por isso, olhei para o interior do moinho e havia algo pendurado. Parecia uma casca de noz ou um pedaço de madeira ou algo do género.

O código de erro já não aparece, mas o som agudo continua a existir. E o sem-fim (é esse o nome da peça) que alimenta os feijões a partir do depósito de feijões não gira.

Desaparafusei toda a unidade motor/moinho.

A roda dentada de plástico que se encontra por baixo do moinho apresenta um ligeiro arredondamento nos dentes. Isto é normal ou está torcido e é esse o problema?

Em todo o caso, o motor e este eixo rodam. Por isso, a minha primeira ideia teria sido a roda dentada. Será que tenho razão ou o problema é outro?

Obrigado pela ajuda

Escrito por: Zer0 sou Quinta-feira, 11. Mai 2023, 17:51

Agora que abri e fechei o moinho várias vezes, ele está a funcionar/rotar novamente.

Seja qual for a razão.

Cafeteira.org > Saeco > A Saeco HD8769 não mói

#### cafeteira.org

voltar

Imprimir