voltar

Imprimir

# Melitta Caffeo Solo E 950-102

Escrito por: Gertraud Gürster sou Terça-feira, 27. Dezembro 2022, 14:54

Depois de a nossa máquina ter sido reparada pela segunda vez e de nos ter sido assegurado que funciona, temos novamente o mesmo problema.

O botão acima da letra Melitta e o símbolo para limpeza estão a piscar.

Além disso, a unidade de infusão não pode ser retirada, embora tenha seguido as vossas instruções para "desligar e ligar e premir os dois botões um/dois copos dois segundos". A alavanca também não pode ser ajustada para Imprensa.

Seria óptimo se alguém me pudesse ajudar.https://www.kaffeevollautomaten.org/forums/index.php?act=Post&CODE=00&f=33

Escrito por: kaffeechris sou Terça-feira, 27. Dezembro 2022, 23:37

Olá, não é fácil fazer um diagnóstico à distância.

Qual foi a causa das primeiras reparações?

Agora, para sua preocupação, ou a unidade de infusão encravou ou a unidade de infusão já não é capaz de a rodar para a posição de retirada.

Onde está a seta? Olhe para o poço perto da unidade de fabrico de cerveja.

Se a seta não estiver sobre a outra seta, não é possível remover a unidade de fabrico de cerveja.

Assim, desmontava a unidade de fabrico de cerveja na máquina.

10 e 15 Torx, há uma tampa de plástico no canto superior direito que tem de sair. Depois desaparafusar o cabo de 10 Torx e todos os outros 15 parafusos Torx.

Uma vez que a unidade de fabrico de cerveja tenha saído, é possível ver onde está o problema.

Boa sorte Chris

Cafeteira.org > Melitta > Melitta Caffeo Solo E 950-102

#### cafeteira.org

voltar

Imprimir